## Slide 1
 Flashover.fr - 2006
Mini-Maison pour démonstration Phénomènes Thermiques – Ref : DP-MM-1
Phénomènes Thermiques
Progressions Rapides du Feu
Démonstration sur Mini-Maison
Auto-inflammation
Variantes
Émission de chaleur
Allumage
Backdraft
Flashover
Conclusion
Fermeture de l'exutoire
Notes: Ces diapositives ont pour but de récapituler l’ensemble des observations que nous avons réalisé sur la mini-maison. A chaque fois, vous serez sollicités pour décrire ce que vous avez vu et pour donner des explications. Des commentaires et des justifications vous seront ensuite donnés.
Nous allons revoir les étapes suivantes:
<clic> L’allumage donc le début de la démonstration
<clic> La perception du rayonnement et de la convection
<clic> L’évolution du feu suite à la fermeture du petit exutoire
<clic> L’étude de l’auto-inflammation des gaz
<clic> L’évolution vers le flashover
<clic> Le backdraft
<clic> Quelques variantes de ces phénomènes
<clic> et nous terminerons par quelques rappels généraux en terme de sécurité

## Slide 2
L’allumage
1 - Petites flammes
2 - Évaporation
3 - Gaz combustibles
4 - Inflammation
Le début
Petites flammes, évaporation, émission de gaz, grandes flammes…
Air
 Flashover.fr - 2006
Notes: Que s ’est-il passé immédiatement lors de l ’allumage?
<clic> Au départ nous avons eu de petites flammes, qui se sont mise en place tout doucement. La forme du foyer (en pyramide) a fait que les petites flammes ont rapidement chauffé ce petit tas de combustible.
<clic>Ces flammes peuvent prendre de l’ampleur car il y a une bonne arrivée de comburant
<clic> Assez vite des fumées blanches ont été émises. Au départ, elles sont issues de la vaporisation de l ’eau présente dans le combustible
<clic> mais assez rapidement, ce sont des gaz combustibles qui apparaissent
<clic> Les flammes prennent alors très vite de l ’ampleur, en brûlant ces gaz combustibles. Les fumées brûlant dès leur production, nous ne les voyons plus.
<clic> Nous avons donc une progression du feu, avec d'abord évaporation, puis émission des gaz et inflammation de ceux-ci

## Slide 3
Emission de chaleur
Forte puissance thermique vers le haut
Plafond = conservation de la chaleur émise par la convection
Convection
Par le haut
65% de l’énergie thermique
Rayonnement
Par « les côtés »
35% de l’énergie thermique
Convection
Rayonnement
 Flashover.fr - 2006
Notes: Le haut de la boîte étant ouvert, nous pouvons ressentir assez facilement les deux modes de propagation principaux. Comment se nomment-ils et qu ’elle est leur puissance thermique respective?
<clic> Nous avons d’abord la convection. C’est la chaleur émise vers le haut.
<clic> Ensuite, nous avons le rayonnement. Dans ce cas, la chaleur est émise autour du feu.
<clic> La convection, donc vers le haut, est responsable de l’émission de 65 à 70% de la chaleur. Il suffit d’ailleurs de prendre une simple bougie, et de mettre sa main au dessus, à 20 cm, pour ressentir rapidement la chaleur. Dans notre cas, l’ouverture du toit étant ouverte, l’émission de la chaleur par convection, est très sensible. La convection donne aussi son nom au courant de convection: c’est le courant d’air qui vient de l’ouverture, en partie basse du local, pour remonter le long de la colonne de feu.
<clic>Le rayonnement n’est responsable que de 30 à 35% de l ’émission de chaleur. C’est ce qui explique qu’en mettant votre main dans la boîte, vous n’ayez pas senti une forte chaleur. Comme lorsque vous mettez votre main à côté d ’une bougie.
<clic> De tout cela nous déduisons que la présence d’un plafond sera source de grand danger, et que la création d’un exutoire en partie haute, va permettre l’extraction de cette chaleur, à condition toutefois que cet exutoire soit assez grand. Dans le cas contraire, il vous donnera seulement l'illusion d’extraire la chaleur, alors que celle-ci restera en partie confinée dans le local.

## Slide 4
Fermeture de l’exutoire
1 - Concentration de la chaleur en partie supérieure
2 - Flammes moins efficaces
3 - Baisse du plafond de fumées
Air
La production de fumées
Flammes de moins en moins efficaces, production de fumées, descente du plafond qui rayonne sur les matériaux non soumis à la combustion.
 Flashover.fr - 2006
Notes: A la fermeture de l ’exutoire supérieur, que s ’est-il passé?
<clic> L’exutoire permettait l’extraction de la chaleur émise par convection, sa fermeture a bloqué la chaleur en haut de la boîte. En premier il y a donc augmentation de température, donc augmentation de la pyrolyse de la boîte. De même il y a une accumulation de CO et CO2 en partie supérieure
<clic>La partie supérieure des flammes est donc dans une zone mal oxygénée. Les flammes sont moins efficaces. Il y a production de résidus (gaz) imbrûlés que l’on voit sous forme de fumées
<clic> Plus la couche de fumées s’épaissit, plus la zone de mauvaise combustion augmente. Les flammes sont toujours oxygénées par en bas, elles continuent à grandir. Elles atteignent le plafond et ne peuvent prendre leur taille « normale ». La production de fumée augmente encore.
<clic> A un certain moment, la couche de fumée descend sous le niveau du haut de la porte et nous allons voir la fumée sortir et la surface pour l'entrée d'air, va diminuer: l'entrée d'air va donc devenir de plus en plus perturbée
<clic> Des flammes moins efficaces donc plus de fumées, donc des flammes encore moins efficaces etc… Plus ça fume et… plus ça fume!

## Slide 5
Auto-inflammation
3 - Manque de comburant, température élevée…
4 - Auto-inflammation
Air
1 - Combustible gazeux
2 - Combustible solide
Auto-inflammation
Fumées surchauffées qui s'échappent par les ouvertures et prennent feu dès qu'elles rencontrent du comburant. Risque de propagation!
 Flashover.fr - 2006
Notes: Si le plafond de fumée combustible descend et bloque l’entrée d ’air, que va-t-il se passer?
<clic> Dans le local, il y a désormais une grande masse de combustible gazeux
<clic> et un feu avec une zone « solide ». Pour brûler les deux, il faudrait un apport d’air important. Or cet apport d ’air n ’est pas possible car l’ouverture est trop petite et en plus elle diminue car la fumée occupe tout le haut de la porte.
<clic> Les gaz peuvent être très chauds. Ils sont au dessus de leur température d’auto-inflammation. Suivant la composition de ces gaz, cette température peut varier. Ainsi, les gaz issus de pyrolyse lente peuvent avoir des températures d ’auto-inflammation inférieure à 300, voir 250°C.
Dans notre cas, tout le comburant qui rentre est consommé par le foyer. Il n ’y en a donc pas assez pour permettre la combustion des fumées.
<clic> Celles-ci sortent par la porte, trouve du comburant et s ’enflamment à l ’extérieur du local. Nous pouvons imaginer une telle chose, non pas dans la configuration de la boîte, mais avec un feu de cave, et des fumées montant dans la cage d ’escalier et trouvant une fenêtre ouverte dans les étages : le feu se propagera donc à cet étage, en épargnant sans doute les étages intermédiaires.
<clic> Il faut donc toujours se méfier des fumées sur l’ extérieur, et les arroser dès leur sortie, pour les refroidir, avec un jet diffusé

## Slide 6
Le flashover
1 - Imbrûlés 
Air
Flashover
Accroissement de la chaleur, avec l'aide d'une ventilation efficace. L'embrasement total est l'aboutissement logique. Attention: l'accroissement de la ventilation peut être provoqué par les secours!
 Flashover.fr - 2006
Alternance
2 - Pyrolyse 
3 - Roll-over
4 - Respiration alternée
5 - Flashover
Notes: D'après vous , la production de fumée va-t-elle encore augmenter?
<clic> Le plafond de fumée descend, car il y a de plus en plus d'imbrûlés.
<clic> Sous l'effet de la chaleur, les parois pyrolysent de plus en plus. La pyrolyse c'est la dégradation par la chaleur, avec émission de gaz très combustibles. Dans la réalité d'un appartement, les objets situés en hauteur vont être chauffés par le foyer et la fumée et vont pyrolyser: affiche au mur, lustres au plafond, rideaux, meubles en hauteur etc…Le mélange gazeux devient de plus en plus combustible puisqu'il est à la fois composé des imbrûlés et des gaz issus de la pyrolyse.
<clic> L'apport d'air à la base du feu, permet à celui-ci de continuer son extension. La chaleur générale augmente, d'autant qu'elle ne peut pas s'échapper par le haut. Le haut des flammes s'étale au plafond et les gaz concentrés en haut, commence à prendre feu. Ce sont les roll-over.
<clic> A un certain moment le feu ne pourra plus extraire les fumées par le haut de l'ouvrant tout en aspirant par le bas. Il va passer en mode cyclique, avec une alternance d'extraction - aspiration.
<clic> Les gaz vont prendre feu, tout comme l'ensemble du mobilier. C'est le flashover. Difficile de dire si ces le volume gazeux qui prend d'abord feu ou les meubles mais en tout cas l'inflammation de l'un suit ou précède l'inflammation des autres de quelques secondes, pas plus.
<clic>Pour se déclencher, le flashover nécessite une énergie thermique assez importante. Cette énergie ne peut exister que si le feu est suffisamment ventilé. Dans le cas contraire soit le feu restera vif, mais sans atteindre le flashover, soit il s'orientera vers un autre phénomènes, le backdraft. Nous pouvons imaginer un local en feu, avec une porte entre ouverte, qui n'atteindra le flashover que lorsque la porte sera ouverte en grand. Soit pas un témoin, soit par les sapeurs-pompiers! La gestion des ouvrants doit se faire avec prudence car leur ouverture apportera le comburant dont le feu à toujours besoin.

## Slide 7
Le backdraft
 Flashover.fr - 2006
Backdraft
Dans le local, le feu baisse en intensité, les fumées combustibles s'accumulent, le comburant manque de plus en plus…
Baisse d'intensité
La pyrolyse continue
Local enfumée
Notes: Lorsque nous fermons la mini-maison, que se passe-t-il ?
<clic> Lorsque l'apport d'air est difficile et/ou que l'extraction des gaz l'est également, le feu s'étouffe. En cas de diminution de l'oxygénation, il baisse en intensité, et ne fume pas plus qu'avant.
<clic> La chaleur continue à faire pyrolyser les éléments mais comme la chaleur diminue et que comburant est manquant, les gaz produits ne prennent pas feu. Le local est rapidement rempli de gaz très combustibles. Comme il n'y a plus de feu vif, la température baisse. Or, la pyrolyse va se poursuivre donc se faire à basse température. Et dans ces conditions, les gaz de pyrolyse qui sont produits, sont fortement chargés en carbone, et ont une température d'auto-inflammation très basse (parfois inférieure à 250°C)
<clic>La ventilation du local est mauvaise: elle peut être perturbée par un vent violent, une ouverture peut être présente mais être trop petite vis-à-vis des besoin du feu, ou la ventilation peut être complètement absente. Dans tous les cas, le courant de convection disparaît ou est très affaibli. Le local se rempli totalement de fumées, qui peuvent donc sortir par le bas des portes par exemple.
<clic>A l'ouverture de l'ouvrant, ou lorsque la perturbation va cesser, le courant de convection va revenir. Nous assisterons sans doute à un backdraft: back = retour, draft = courant d'air. L'aspiration de l'air frais se fera par le bas, tandis que les fumées sortiront pas le haut.
Le backdraft, c'est l'événement qui va se produire lorsque le courant de convection va se remettre en place, sur un feu présent dans un local incorrectement ventilé.

## Slide 8: Déclenchement par points chauds
Le backdraft
 Flashover.fr - 2006
Backdraft
Le retour des flammes sur les braises va permettre le déclenchement de l'explosion. La puissance de celle-ci va dépendre de la qualité du mélange comburant - combustible au moment du déclenchement
1-Mélange trop riche
LII
LSI
0%
100%
1
2
MI
A
B
C
D
E
2-Evolution du mélange
3-Flammes sur les braises
4-Explosion
Notes: D'après vous, qu'est ce qui va déclencher l'explosion?
<clic> Le premier mode de déclenchement, c'est celui par points chauds
<clic>A l'ouverture du local, le mélange composé de fumées/gaz combustible, et du reste d'oxygène, est très riche en combustible. Il est donc sans doute au dessus de sa limite supérieure d'inflammabilité, c'est-à-dire que le mélange est trop riche pour prendre feu. Dans ce type de déclenchement, les fumées sont à une température inférieure à leur température d'auto-inflammation. Il faut donc une forte énergie pour qu'elles prennent feu. On note d'ailleurs que ces fumées peuvent avoir une température très basse, ce qui rend la perception de chaleur parfois très difficile, et laisse croire à une absence de danger.
<clic>A l'ouverture du local, l'air frais va entrer par le bas et les fumées chaudes vont sortir par le haut. A l'interface entre l'air frais et les fumées, le mélange va évoluer et va descendre de 1 vers 2. A ce stade, les braises sont chaudes, mais peu rayonnantes. Elles n'ont pas la capacité d'enflammer le mélange gazeux, et pas le pouvoir de le réchauffer. Mais à l'ouverture, les braises reçoivent l'air frais.
<clic> Les braises vont rougeoyer, puis redonner de petites flammes, assez puissantes pour enflammer le mélange gazeux.
<clic>L'inflammation va venir du bas et va donner une explosion. C'est ce que nous avons observé dans la mini-maison, lorsque celle-ci n'était pas encore très chaude.
<clic> La puissance de l'explosion va dépendre de l'état du mélange au moment ou les flammes vont revenir sur les braises. Si les flammes reviennent alors que le mélange est en A, l'inflammation sera molle, elle sera plus violente si les flammes reviennent en B, explosive en C, violente en D. Si le mélange est en E, il n'y aura pas inflammation mais juste reprise du foyer.
<clic> Dans ce cas le backdraft est déclenché par le retour de flammes sur les braises. La puissance de l'explosion va dépendre de la qualité du mélange à ce moment là.

## Slide 9
Le backdraft
Déclenchement par auto-inflammation
 Flashover.fr - 2006
Backdraft
L'apport de comburant va permettre l'auto-inflammation des fumées
1-Gaz très chauds
LII
LSI
0%
100%
1
2
MI
2-Mélange trop riche
3-Evolution du mélange
4-Explosion
Notes: Que pouvez-vous imaginer comme autre mode de déclenchement?
<clic>Le second mode de déclenchement, c'est l'auto-inflammation.
<clic>Dans ce cas les gaz sont très chauds, avec une température au dessus de leur température d'auto-inflammation.
<clic>Par contre, ils ne prennent pas feu car il manque de comburant, car ils sont au-dessus de leur limite supérieur d'inflammabilité.
Ce cas peut se produire par la réunion de plusieurs conditions: d'abord le local est très chaud et bien isolé. Le fort pouvoir calorifique a permis une forte production thermique, qui est restée piégée dans le local. L'apport d'air est insuffisant par rapport aux besoins du foyer. Il ne peut plus y avoir de feu vif.
Ensuite, les éléments éloignés du foyer ont pyrolysé et on produit des gaz donc la température d'auto-inflammation est faible (inférieure à 300 voir à 250°C), en tout cas inférieure à celle du local.
<clic>l'ouverture du local va provoquer l'arrivée de l'élément manquant: le comburant. A l'interface air-gaz, le mélange va descendre dans sa zone d'inflammabilité, repérée 2 sur le schéma.
<clic>Le mélange gazeux va alors prendre feu puisqu'il est assez chaud pour cela
<clic>Son inflammation va mettre les gaz en mouvement et accroître le phénomène de mélange avec l'air rentrant. De plus, comme le combustible est gazeux, la propagation va être très rapide et l'inflammation va donc devenir explosive. Dans ce cas l'explosion va venir du plafond.
<clic> Nous sommes ici en présence d'un déclenchement par simple apport de comburant, puisque les fumées sont au-dessus de leur température d'auto-inflammation.

## Slide 10
Le backdraft
Récapitulation des deux modes de déclenchement
 Flashover.fr - 2006
Déclenchement par points chauds
Déclenchement par auto-inflammation
Notes: En haut nous avons un déclenchement par point chaud. Les flammes sont revenues sur les braises et l'explosion démarre donc du bas du local, ou en tout cas des flammes qui permettent l'inflammation de la zone gazeuse.
En bas, nous avons un déclenchement par auto-inflammation. Les gaz, très chaud, prennent feu dès que le comburant améliore le mélange et rend celui-ci inflammable. Dans ce cas, l'explosion démarre dans la zone gazeuse donc généralement du plafond.

## Slide 11
Quelques variantes…
 Flashover.fr - 2006
Les phénomènes
Moins connus que le flashover et le backdraft, le flash-fire et la smoke-explosion sont tout aussi dangereux. Attention à toutes les fumées!
Vent
Backdraft Haute pression
Backdraft "Naturel"
(ou Hot Rich Flashover)
Froid
Flash-Fire & Smoke-explosion
Fumées "blanches"
Notes: Il existe d'autres phénomènes que nous ne pouvons que survoler, car leur étude demanderait de nombreuses heures.
<clic>Bien que dans la majorité des cas les backdraft se produisent dans des locaux fermés, on peut en observer dans des locaux ouvert, avec un accroissement des risques en période de froid ou de grand vent. Par exemple lorsqu'une fenêtre est ouverte et du vent souffle contre celle-ci. Le local est en surpression
<clic> A l'ouverture de la porte le ré-équlibrage sera explosif et extrêmement violent. C'est ce que l'on nomme un backdraft haute-pression.
<clic>En période de froid, nous aurons un autre risque.
<clic>La ventilation sera plus efficace car l'air frais est plus lourd, et le local pourra avoir une telle différence de pression avec l'extérieur que le front de flamme s'éloignera du foyer
<clic>Un simple coup de vent et le front de flamme pourra disparaître. Le local se met alors tout seul en mode backdraft. et cela débouchera sur une explosion. Nous appelons cela un hot-rich flashover ou un backdraft "'naturel".
<clic>Un local au-dessus du feu, ou à côté, peut être chauffé.
<clic> Les éléments présent dans cet autre local vont alors émettre des fumées de pyrolyse, blanches / grises, fortement inflammable, que l'on confond facilement avec la vapeur d'eau.
<clic>Lors de l'effondrement du mur ou du plafond, ou simplement par le déplacement d'un élément en feu, lors de l'attaque ou du déblais, ces fumées peuvent prendre feu. Dans ce cas, ce n'est pas un backdraft car les gaz sont dans un local dans lequel il n'y a pas de feu ni de chaleur permettant le déclenchement. C'est l'apport de l'énergie qui déclenchera ce phénomène. Ce phénomène fait parti de la famille des FGI (Fire Gaz Ignition). Si l'inflammation n'est pas explosive, nous utilisons le terme Flash-fire (feu éclair / feu flash). Si l'inflammation est explosive, on parle de "smoke-explosion", qui se traduit exactement par "explosion de fumée". Dans ce cas, les fumées combustibles étant pré-mélangées au comburant, l'explosion peut-être plus violente que pour le backdraft.
<clic> les phénomènes sont nombreux et très variables. Il faut donc tout observer, en permanence et se méfier de toutes les fumées.

## Slide 12
Conclusion
 Flashover.fr - 2006
Etre attentif
Les fumées sont mobiles et peuvent rester piégées très longtemps.
Il faut être attentif tout au long de l'intervention,
même lorsque tout danger semble écarté.
 Plafond? Attention !
 Regardez, observez
 Pas de signe ? Attention !
 Refroidir les fumées
Notes: En conclusion nous pouvons dire que les phénomènes sont violents et rapides car ils sont liés à un combustible gazeux, dans lequel la propagation est pratiquement instantanée. Leur mode de déclenchement sont variés.
Sachant que la majeure partie de la puissance thermique est émise par le haut, donc par convection, nous en déduisons une première règle de sécurité
<clic> Plafond, Attention!
Car le plafond va bloquer la convection et va diriger l’onde de choc des explosions. Même si vous êtes loin du foyer, la présence d ’un plafond doit être considérée comme la délimitation d’un lieu dans lequel la tenue de feu et l ’ARI sont impératif.
<clic>Les signes. Ils sont nombreux. La production de fumées, la chaleur environnante, les portes chaudes, etc… Tout est à observer. De plus, sachant qu ’il y a toujours de nombreuses choses à observer (nous l’avons constaté avec la mini-maison), nous pouvons émettre une autre règle de sécurité:
<clic> Absence de signe = risque d ’un grand danger
Car sachant qu ’il y a toujours des signes, si vous ne les voyez pas, c’est sans doute que vous ne savez pas regarder ou que la structure du local vous empêche de les voir et dans ce cas vous courez le risque d ’être surpris. Il faut donc redoubler d’attention.
<clic>Le problème venant des fumées, refroidissez les, mêmes si elles vous semblent sans danger. Car le feu peut provenir d'assez loin et profitera de cette masse gazeuse pour se propager, parfois au dessus ou derrière vous.
<clic> En tout état de cause, restez attentifs tout au long de l'intervention, même lorsque tout danger semble écarté
FIN