## Slide 1: Bienvenue !

## Slide 2: Le triangle du feu

## Slide 3: Pour que le feu se développe, il à besoin de plusieurs éléments …

## Slide 4: ...les éléments du triangle du feu
FEU
De l’énergie suffisante pour amorcer la combustion (Allumette, cigarette, étincelle, …)
ENERGIE
De l’oxygène pour alimenter la combustion : le comburant, principalement contenue dans l’air
OXYGENE
Un objet capable de brûler: Le Combustible (Bois, papier, tissus, métaux, plastiques, …)
COMBUSTIBLE
Notes: ENERGIE
  De l’énergie suffisante pour amorcer la combustion (Allumette, cigarette, étincelle, …) /!\ Uniquement l’étincelle ou la pierre du briquet
OXYGENE (COMBURANT)
  De l’oxygène pour alimenter la combustion : le comburant
COMBUSTIBLE
  Un objet capable de brûler: Le Combustible (Bois, papier, tissus, métaux, plastiques, …)

## Slide 5: Pour l’éteindre, il faut éliminer au moins un élément
FEU
Eau ou mousse qui refroidi le feu
ENERGIE
Mousse, couverture ou CO2 pour « étouffer » le feu
OXYGENE
Uniquement dans le cas du gaz : fermer l’arrivée
COMBUSTIBLE
Notes: ENERGIE
  Eau ou mousse qui refroidi le feu
OXYGENE
  Mousse ou CO2 pour « étouffer » le feu
COMBUSTIBLE
  Fermer l’arrivée du gaz
  /!\ La mousse à une double action : Elle contient de l’eau qui refroidi et agit comme isolant avec l’air

## Slide 6: Les classes de feu

## Slide 7: Les classes
(Poudre ABC)
Eau, eau avec additif, mousse
Mousse, CO2, (poudre BC)
Fermer l’arrivée, (poudre BC)
Sable, (poudre D)
Couverture, (poudre BC)
A
B
C
D
F
Bois, papier, tissus, charbon, plastique …
Hydrocarbures, solvants, plastiques, graisses, peinture, …
Propane, Butane, Méthane, …
Limaille de fer, aluminium, magnésium, …
Huiles/Graisses de friture, …
Notes: A B C D F
A - Matières solides qui ne fondent pas – Braises et flammes
B – Liquides, matières solides qui ne fondent pas – Flammes
C – Gaz – Flammes
D – Métaux – Flammes
F – Huiles et graisses végétales et animales - flammes

## Slide 8: La poudre, fausse bonne idée
La poudre est très fine et par conséquent s’introduit partout
Elle est très abrasive
Si elle est mélangée à l’eau, elle devient très corrosive notamment pour les circuits électriques
Notes: Les extincteurs à poudre contiennent une poudre chimique qui agit de plusieurs manières, principalement en étouffant le feu et en isolant le combustible (voir plus bas). Cependant, elle n'a strictement aucun pouvoir refroidissant.
Les extincteurs à poudre sont irrespectueux des biens de grande valeur. En effet, la poudre s’insinue partout, elle est abrasive et mélangée à l’eau elle devient fortement corrosive (notamment pour les circuits électriques). Afin de réparer les dégâts il existe des firmes spécialisées dans le nettoyage après l’utilisation d’extincteurs à poudre. Les nuages de poudre qu'ils provoquent réduisent beaucoup la visibilité du sinistre, et sont très fortement irritants. De plus, ils engendrent une forte déperdition de l'agent extincteur, car une partie n'atteint pas le foyer.
Ce sont les extincteurs qui éteignent le feu le plus rapidement, mais pas forcément d'une façon définitive. Sur les liquides (classe B), la poudre rend la réinflammation difficile mais pas impossible. Il est souvent nécessaire de consolider l'extinction par la mousse. La poudre est le seul agent extincteur efficace sur les feux de gaz (classe C) de grande ampleur.
On peut également noter que ce sont les seuls extincteurs utilisables à des températures négatives ainsi que pour l’électricité supérieure à 1 000 volts.